## Slide 1: 电子技术基础 ----模电部分总复习
Notes: 首先重申一下这门课的研究对象，其实这门课可以说是电路理论的延伸（所以研究对象仍然是电路，具体点是放大电路，一会我们讲放大电路是整个模拟电路的基础）。其中要运用到电路理论的分析方法（基尔霍夫电压电流KVL，KCL，戴维南，诺邓，叠加等定理），所不同的是，新增加了一些复杂的半导体元器件（这在第一章专门介绍）。
那么我们这门课主要讲了些什么内容呢？我们的教材共10章，对吧？我常强调要大家看目录，要提纲挈领，这样才能纲举目张，模电已经上完，我看大家能不能知道各章讲了些什么？---提问

## Slide 2
第一章 半导体器件
1.1 半导体的特性
1.2 半导体二极管
1.3 双极型三极管(BJT)
1.4 场效应管

## Slide 3
1. 半导体中两种载流子
带负电的自由电子
带正电的空穴
2. 本征半导体中，自由电子和空穴总是成对出现，称为 电子 - 空穴对。
3. 本征半导体中自由电子和空穴的浓度用 ni 和 pi 表示，显然 ni = pi 。
本征半导体
Notes: 4. 由于物质的运动，自由电子和空穴不断的产生又不断的复合。在一定的温度下，产生与复合运动会达到平衡，载流子的浓度就一定了。
5. 载流子的浓度与温度密切相关，它随着温度的升高，基本按指数规律增加。

## Slide 4
杂质半导体
杂质半导体有两种
N 型半导体
P 型半导体
一、 N 型半导体：在硅或锗的晶体中掺入少量的 5 价杂质元素，如磷、锑、砷等，即构成 N 型半导体(或称电子型半导体)。
二、 P 型半导体：在硅或锗的晶体中掺入少量的 3 价杂质元素，如硼、镓、铟等，即构成 P 型半导体。
Notes: N 型半导体：自由电子浓度远大于空穴的浓度，即 n >> p 。电子称为多数载流子(简称多子)，空穴称为少数载流子(简称少子)。
P 型半导体：空穴浓度多于电子浓度，即 p >> n。空穴为多数载流子，电子为少数载流子。

## Slide 5: PN 结
PN结的形成
PN结的单向导电性
载流子的漂移与扩散
场强 浓度
P结和N结交界区空间电荷区形成空间电荷区
又称耗尽区、阻挡层——电阻率高
加正电压——耗尽区变窄——电阻变小——导通
加反电压——耗尽区变宽——电阻变大——截止
Notes: 漂移运动：由电场作用引起的载流子的运动
扩散运动：由载流子浓度差引起的载流子的运动

## Slide 6
PN 结中载流子的运动
耗尽层
空间电荷区
P
N
1. 扩散运动
2. 扩散运动形成空间电荷区
电子和空穴浓度差形成多数载流子的扩散运动。
—— PN 结，耗尽层。
P
N
（动画1-3）

## Slide 7
3. 空间电荷区产生内电场
P
N
空间电荷区
内电场
Uho
空间电荷区正负离子之间电位差 Uho —— 电位壁垒；—— 内电场；内电场阻止多子的扩散 —— 阻挡层。
4. 漂移运动
内电场有利于少子运动—漂移。
少子的运动与多子运动方向相反
阻挡层

## Slide 8
5. 扩散与漂移的动态平衡
扩散运动使空间电荷区增大，扩散电流逐渐减小；
随着内电场的增强，漂移运动逐渐增加；
当扩散电流与漂移电流相等时，PN 结总的电流等于零，空间电荷区的宽度达到稳定。
即扩散运动与漂移运动达到动态平衡。空间电荷区不再变化。
P
N

## Slide 9
PN 结的单向导电性
1. PN 外加正向电压
又称正向偏置，简称正偏。
外电场方向
内电场方向
空间电荷区
V
R
I
空间电荷区变窄，有利于扩散运动，电路中有较大的正向电流。
P
N
Notes: PN结加正向电压时，呈现低电阻，具有较大的正向扩散电流；

## Slide 10
在 PN 结加上一个很小的正向电压，即可得到较大的正向电流，为防止电流过大，可接入电阻 R。

## Slide 11
空间电荷区
P
N
外电场方向
内电场方向
V
R
IS
空间电荷区变宽，阻碍了扩散运动，电路中仅有很小的反向漂移电流。
2. PN 外加反向电压
Notes: PN结加反向电压时，呈现高电阻，具有很小的反向漂移电流。
综上所述：当 PN 结正向偏置时，回路中将产生一个较大的正向电流， PN 结处于导通状态；当 PN 结反向偏置时，回路中反向电流非常小，几乎等于零， PN 结处于截止状态。 可见， PN 结具有单向导电性。

## Slide 12
反向接法时，外电场与内电场的方向一致，增强了内电场的作用；
外电场使空间电荷区变宽；
不利于扩散运动，有利于漂移运动，漂移电流大于扩散电流，电路中产生反向电流 I ；
由于少数载流子浓度很低，反向电流数值非常小。
反向电流又称反向饱和电流。对温度十分敏感，
随着温度升高， IS 将急剧增大。

## Slide 13
▲当 PN 结正向偏置时，回路中将产生一个较大的正向电流， PN 结处于 导通状态；
▲▲当 PN 结反向偏置时，回路中反向电流非常小，几乎等于零， PN 结处于截止状态。

## Slide 14
二极管
在二极管的两端加上电压，测量流过管子的电流，I = f (U )之间的关系曲线。
60
40
20
– 0.002
– 0.004
0
0.5
1.0
–25
–50
I / mA
U / V
正向特性
硅管的伏安特性
死区电压
击穿电压
U(BR)
反向特性
– 50
I / mA
U / V
0.2
0.4
– 25
5
10
15
–0.01
–0.02
锗管的伏安特性
0
二极管的伏安特性

## Slide 15
稳压管
一种特殊的面接触型半导体硅二极管。
稳压管工作于反向击穿区。
I/mA
U/V
O
+ 
正向
 +
反向
U
+
I
稳压管的伏安特性和符号

## Slide 16
VDZ
R
使用稳压管需要注意的几个问题：
稳压管电路
UO
IO
+
IZ
IR
UI
+
1. 外加电源的正极接管子的 N 区，电源的负极接 P 区，保证管子工作在反向击穿区；
RL
2. 稳压管应与负载电阻 RL 并联；
3. 必须要有合适的限流电阻R,限制流过稳压管的电流 IZ，不能超过规定值(IZmin，IZmax )，以免不工作或因过热而烧毁管子。

## Slide 17
★★★★★二极管小结：
PN结正向偏置时，其外电场被增强，而内电场被削弱 。
半导体二极管加正向电压时 ，电流大电阻小 。
半导体稳压二极管正常稳压时，应当工作于反向偏置击穿状态 。
二极管导通后，当流过它的电流增加2倍时，它两端的电压是否增加。
PN结加正向电压时，扩散电流大于漂流电流，其耗尽层变薄。

## Slide 18
★★★★★重点： 稳压管稳压电路
稳定电压 UZ：稳压管的击穿电压
稳定电流 IZ：使稳压管工作在稳压状态的最小电流
最大耗散功率 PZM：允许的最大功率， PZM= IZM UZ
动态电阻 rz：工作在稳压状态时，rz＝ΔU / ΔI
1. 稳压管的伏安特性和主要参数
伏安特性
符号
等效电路
稳压管稳压电路

## Slide 19
▲稳压管稳压电路的设计
（1）UI的选择 UI＝（2～3）UZ
（2）稳压管的选择 UZ＝UO IZmin <IDZ< IZmax
（3）限流电阻R的选择 必须保证稳压管既稳压又不损坏，即：
▲▲稳压电路稳压管的稳压条件：
⑴在不接稳压管的前提下，输出电压UO>UZ
⑵在第⑴的条件满足情况下，流过稳压管的电流IDz满足：
IZmin <IDz< IZmax。若题目没有提供IZmin 和IZmax，则满足第
⑴的条件即可稳压。

## Slide 20
★★★★典型电路
稳压管在正常稳压时几个常用公式：

## Slide 21
注意：正常情况下，需要将解法1和2相结合解题。

## Slide 23
大家可以考虑一下，若UI=10V或UI=20V且R=500Ω时，电路空载时，稳压管能正常工作吗？

## Slide 25
课本P.54习题1.6 已知图Pl.6 所示电路中稳压管的稳定电压UZ=6V，最小稳定电流IZmin=5mA ，最大稳定电流IZmax=25mA。求：
(1)分别计算为10V 、15V 、35V 三种情况下输出电压的值；
(2)若UI=35V且负载开路时，会出现什么现象？ 为什么？

## Slide 26
三极管结构示意图和符号 (a)NPN 型
e
c
b
符号
集电区
集电结
基区
发射结
发射区
集电极 c
基极 b
发射极 e
N
N
P
三极管

## Slide 27
三极管内部结构要求：
N
N
P
e
b
c
N
N
N
P
P
P
1. 发射区高掺杂。
2. 基区做得很薄。通常只有几微米到几十微米，而且掺杂较少。
三极管放大的外部条件：外加电源的极性应使发射结处于正向偏置状态，而集电结处于反向偏置状态。
3. 集电结面积大。
Notes: 内部结构是内因；外加偏置是外因

## Slide 28
(2) UCE > 0 时的输入特性曲线
当 UCE > 0 时，这个电压有利于将发射区扩散到基区的电子收集到集电极。
UCE > UBE，三极管处于放大状态。
* 特性右移(因集电结开始吸引电子)
O
IB/A
UCE ≥ 1 时的输入特性具有实用意义。
IB
UCE
IC
VCC
Rb
VBB
c
e
b
RC
V

+
V

+
A

+
+

mA
UBE
* UCE ≥ 1 V，特性曲线重合。

## Slide 29
二、输出特性
NPN 三极管的输出特性曲线
IC / mA
UCE /V
100 µA
80µA
60 µA
40 µA
20 µA
IB = 0
O 5 10 15
4
3
2
1
划分三个区：截止区、放大区和饱和区。
截止区
放
大
区
饱和区
放
大
区
1. 截止区 IB ≤ 0 的区域。
两个结都处于反向偏置。
IB= 0 时，IC = ICEO。 硅管约等于 1 A，锗管约为几十 ~ 几百微安。
截止区
截止区

## Slide 30
2. 放大区：
条件：发射结正偏
集电结反偏
特点：各条输出特性曲线比较平坦，近似为水平线，且等间隔。
二、输出特性
IC / mA
UCE /V
100 µA
80µA
60 µA
40 µA
20 µA
IB =0
O 5 10 15
4
3
2
1
放
大
区
集电极电流和基极电流体现放大作用，即
放
大
区
放
大
区
对 NPN 管 UBE > 0，UBC < 0
NPN 三极管的输出特性曲线

## Slide 31
3. 饱和区：
条件：两个结均正偏
IC / mA
UCE /V
100 µA
80µA
60 µA
40 µA
20 µA
IB =0
O 5 10 15
4
3
2
1
对 NPN 型管，UBE > 0 UBC > 0 。
特点：在饱和区三极管失去放大作用。 I C   IB。
当 UCE = UBE，即 UCB = 0 时，称临界饱和，UCE < UBE时称为过饱和。
饱和管压降 UCES < 0.7 V(硅管)，UCES< 0. 2 V(锗管)
饱和区
饱和区
饱和区

## Slide 32
1. 共射电流放大系数 
2. 共射直流电流放大系数
忽略穿透电流 ICEO 时，
图1
若IB从60uA变为80uA，则IC
从3mA变为4mA，问β=？

## Slide 33
★★★★★三极管小结：
三极管工作状态 ：
1截止：UBE< UON(硅0.5V，锗0.1V)
2导通：条件：UBE≥ UON(硅0.5V，锗0.1V)，导通之后UBE= (硅0.7V，锗0.2V)
⑴放大：发射结正偏，集电结反偏。
NPN管：VC ＞ VB ＞ VE PNP管：VC ＜ VB ＜VE
⑵饱和：发射结正偏，集电结正偏。
NPN管：VB ＞ VC ＞ VE PNP管：VB ＜ VC ＜VE
e
c
b
NPN
c
b
e
PNP
导通时电流关系：
IE =IC+IB
其中放大时还有：
IE =IC+IB=（1+β）IB

## Slide 34
课本P.54习题1.9测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图P1.9所示。在圆圈中画出管子，并说明它们是硅管还是锗管。

## Slide 35
课本P.54习题1.8现测得放大电路中两只管子两个电极的电流如图P1.8所示。分别求另一电极的电流，标出其方向，并在圆圈中画出管子，且分别求出它们的电流放大系数β。
放大倍数分别为:
(a) (b) (a) (b)
理解并掌握课本P.52自测题三，习题1.2,1.8,1.9等

## Slide 36
课本P.55习题1.10电路如图P1.10所示，晶体管导通时，β=50。试分析为0V、1V、3V三种情况下T 的工作状态及输出电压的值。

## Slide 37
场效应管
N沟道
P沟道
增强型
耗尽型
N沟道
P沟道
N沟道
P沟道
（耗尽型）
FET
场效应管
JFET
结型
MOSFET
绝缘栅型
(IGFET)
场效应管分类：

## Slide 38
D
S
G
N
符号
▲结型场效应管Junction Field Effect Transistor
结构
图 1.4.1 N 沟道结型场效应管结构图
N型沟道
N型硅棒
栅极
源极
漏极
P+
P+
P 型区
耗尽层(PN 结)
在漏极和源极之间加上一个正向电压，N 型半导体中多数载流子电子可以导电。
导电沟道是 N 型的，称 N 沟道结型场效应管。

## Slide 39
P 沟道场效应管
P 沟道结型场效应管结构图
N+
N+
P型沟道
G
S
D
P 沟道场效应管是在 P 型硅棒的两侧做成高掺杂的 N 型区(N+)，导电沟道为 P 型，多数载流子为空穴。
符号
G
D
S

## Slide 40
一、结型场效应管工作原理
N 沟道结型场效应管用改变 UGS 大小来控制漏极电流 ID 的。(VCCS)
G
D
S
N
N型沟道
栅极
源极
漏极
P+
P+
耗尽层
*在栅极和源极之间加反向电压，耗尽层会变宽，导电沟道宽度减小，使沟道本身的电阻值增大，漏极电流 ID 减小，反之，漏极 ID 电流将增加。
*耗尽层的宽度改变主要在沟道区。

## Slide 41
1. 当UDS = 0 时， uGS 对导电沟道的控制作用
ID = 0
G
D
S
N型沟道
P+
P+
(a) UGS = 0
UGS = 0 时，耗尽层比较窄，导电沟比较宽

## Slide 42
1. 当UDS = 0 时， uGS 对导电沟道的控制作用
UGS 由零逐渐减小，耗尽层逐渐加宽，导电沟相应变窄。
ID = 0
G
D
S
P+
P+
N型沟道
(b) UGS(off) < UGS < 0
VGG

## Slide 43
1. 当UDS = 0 时， uGS 对导电沟道的控制作用
当 UGS = UGS（Off)，耗尽层合拢，导电沟被夹断.
ID = 0
G
D
S
P+
P+
(c) UGS ＜UGS(off)
VGG
UGS(off)为夹断电压,为负值。UGS(off) 也可用UP表示

## Slide 44
2. 当uGS 为UGS（Off)~0中一固定值时,uDS 对漏极电流iD的影响。
uGS = 0，uGD > UGS（Off) ，
iD 较大。
G
D
S
P+
N
iS
iD
P+
P+
VDD
VGG
uGS < 0，uGD > UGS（Off) ，
iD 更小。
G
D
S
N
iS
iD
P+
P+
VDD
注意：当 uDS > 0 时，耗尽层呈现楔形。
(a)
(b)
uGD ＝ uGS －uDS

## Slide 45
G
D
S
P+
N
iS
iD
P+
P+
VDD
VGG
uGS < 0,uGD = UGS(off),
沟道变窄预夹断
uGS < 0 ,uGD < uGS(off),夹断，
iD几乎不变
G
D
S
iS
iD
P+
VDD
VGG
P+
P+
改变 uGS ，改变了 PN 结中电场，控制了 iD ，故称场效应管；
(2)结型场效应管栅源之间加反向偏置电压，使 PN 反偏，栅极基本不取电流，因此，场效应管输入电阻很高。
(c)
(d)

## Slide 46
3.当uGD < uGS(off)时 , uGS 对漏极电流iD的控制作用
场效应管用低频跨导gm的大小描述栅源电压对漏极电流的控制作用。
★场效应管为电压控制元件(VCCS)。
在uGD ＝ uGS －uDS < uGS(off),当uDS为一常量时，对应于确定的uGS ，就有确定的iD。
gm=iD/uGS
(单位mS)

## Slide 47
小结
(1)在uGD ＝ uGS －uDS > uGS(off)情况下, 即当uDS < uGS -uGS(off)
对应于不同的uGS ，d-s间等效成不同阻值的电阻。
(2)当uDS使uGD ＝ uGS(off)时，d-s之间预夹断
(3)当uDS使uGD < uGS(off)时， iD几乎仅仅决定于uGS ，
而与uDS 无关。此时，
可以把iD近似看成uGS控制的电流源。
★场效应管为电压控制元件(VCCS)。

## Slide 48
二、结型场效应管的特性曲线
1. 转移特性(N 沟道结型场效应管为例)
O uGS
iD
IDSS
UGS(off)
图 1.4.6 转移特性
uGS = 0 ，iD 最大；uGS 愈负，iD 愈小；uGS = UGS(off) ，iD  0。
两个重要参数
饱和漏极电流 IDSS(UGS = 0 时的 ID)
夹断电压 UGS(off) (ID = 0 时的 UGS)
UDS
iD
VDD
VGG
D
S
G
V

+
V

+
uGS
特性曲线测试电路
+

mA

## Slide 49
转移特性
O uGS/V
ID/mA
IDSS
UP
图 1.4.6 转移特性
2. 输出特性曲线
当栅源 之间的电压 UGS 不变时，漏极电流 iD 与漏源之间电压 uDS 的关系，即
结型场效应管转移特性曲线的近似公式：

## Slide 50
IDSS/V
iD/mA
uDS /V
O
UGS = 0V
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
预夹断轨迹
恒流区
可变电阻区
漏极特性也有三个区：可变电阻区、恒流区和夹断区。
图 1.4.5(b) 漏极特性
输出特性（漏极特性）曲线
夹断区
UDS
iD
VDD
VGG
D
S
G
V

+
V

+
uGS
图 1.4.5(a)特性曲线测试电路
+

mA
击穿区

## Slide 51
＊ 结型P 沟道的特性曲线
S
G
D
转移特性曲线
iD
UGS（Off）
IDSS
O
uGS
输出特性曲线
iD
UGS= 0V
+
uDS
+
+
o
栅源加正偏电压，(PN结反偏)漏源加反偏电压。

## Slide 52
▲▲绝缘栅型场效应管 MOSFET
Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
由金属、氧化物和半导体制成。称为金属-氧化物-半导体场效应管，或简称 MOS 场效应管。
特点：输入电阻可达 1010  以上。
类型
N 沟道
P 沟道
增强型
耗尽型
增强型
耗尽型
UGS = 0 时漏源间存在导电沟道称耗尽型场效应管；
UGS = 0 时漏源间不存在导电沟道称增强型场效应管。

## Slide 53
一、N 沟道增强型 MOS 场效应管
结构
P 型衬底
N+
N+
B
G
S
D
SiO2
源极 S
漏极 D
衬底引线 B
栅极 G
图 1.4.7 N 沟道增强型MOS 场效应管的结构示意图
S
G
D
B

## Slide 54
1. 工作原理
绝缘栅场效应管利用 UGS 来控制“感应电荷”的多少，改变由这些“感应电荷”形成的导电沟道的状况，以控制漏极电流 ID。
2.工作原理分析
(1)UGS = 0
漏源之间相当于两个背靠背的 PN 结，无论漏源之间加何种极性电压，总是不导电。
S
B
D

## Slide 55
(2) UDS = 0，0 < UGS < UGS(th)
P 型衬底
N+
N+
B
G
S
D
栅极金属层将聚集正电荷，它们排斥P型衬底靠近 SiO2 一侧的空穴，形成由负离子组成的耗尽层。增大 UGS 耗尽层变宽。
VGG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(3) UDS = 0，UGS ≥ UGS(th)
由于吸引了足够多P型衬底的电子，
会在耗尽层和 SiO2 之间形成可移动的表面电荷层 ——
-
-
-
N 型沟道
反型层、N 型导电沟道。 UGS 升高，N 沟道变宽。因为 UDS = 0 ，所以 ID = 0。
UGS(th) 或UT为开始形成反型层所需的 UGS，称开启电压。
Notes: 备注

## Slide 56
(4) UDS 对导电沟道的影响 (UGS > UT)
导电沟道呈现一个楔形。漏极形成电流 ID 。
b. UDS= UGS – UT， UGD = UT
靠近漏极沟道达到临界开启程度，出现预夹断。
c. UDS > UGS – UT， UGD < UT
由于夹断区的沟道电阻很大，UDS 逐渐增大时，导电沟道两端电压基本不变， iD因而基本不变。
a. UDS < UGS – UT ，即 UGD = UGS – UDS > UT
P 型衬底
N+
N+
B
G
S
D
VGG
VDD
P 型衬底
N+
N+
B
G
S
D
VGG
VDD
P 型衬底
N+
N+
B
G
S
D
VGG
VDD
夹断区

## Slide 57
D
P型衬底
N+
N+
B
G
S
VGG
VDD
P型衬底
N+
N+
B
G
S
D
VGG
VDD
P型衬底
N+
N+
B
G
S
D
VGG
VDD
夹断区
图 1.4.9 UDS 对导电沟道的影响
(a) UGD > UT
(b) UGD = UT
(c) UGD < UT
在UDS > UGS – UT时，对应于不同的uGS就有一个确定的iD 。
此时， 可以把iD近似看成是uGS控制的电流源。

## Slide 58
3. 特性曲线与电流方程
(a)转移特性
(b)输出特性
UGS < UT ，iD = 0；
UGS ≥ UT，形成导电沟道，随着 UGS 的增加，ID 逐渐增大。
(当 UGS > UT 时)
三个区：可变电阻区、恒流区(或饱和区)、夹断区。
UT 2UT
IDO
uGS /V
iD /mA
O
图 1.4.10 (a)
图 1.4.10 (b)
iD/mA
uDS /V
O
预夹断轨迹
恒流区
可变电阻区
夹断区。
UGS增加

## Slide 59
二、N 沟道耗尽型 MOS 场效应管
P型衬底
N+
N+
B
G
S
D
++++++
制造过程中预先在二氧化硅的绝缘层中掺入正离子，这些正离子电场在 P 型衬底中“感应”负电荷，形成“反型层”。即使 UGS = 0 也会形成 N 型导电沟道。
++++++
++++++
UGS = 0，UDS > 0，产生较大的漏极电流；
UGS < 0，绝缘层中正离子感应的负电荷减少，导电沟道变窄，iD 减小；
UGS = UP , 感应电荷被“耗尽”，iD  0。
UP或UGS(off)称为夹断电压
图 1.4.11

## Slide 60
N 沟道耗尽型 MOS 管特性
工作条件：
UDS > 0；
UGS 正、负、零均可。
iD/mA
uGS /V
O
UP
(a)转移特性
IDSS
耗尽型 MOS 管的符号
S
G
D
B
(b)输出特性
iD/mA
uDS /V
O
+1V
UGS=0
-3 V
-1 V
-2 V
4
3
2
1
5
10
15
20
N 沟道耗尽型MOSFET

## Slide 61
三、P沟道MOS管
1.P沟道增强型MOS管的开启电压UGS(th)< 0
当UGS < UGS(th) ，
漏-源之间应加负电源电压
管子才导通,空穴导电。
2.P沟道耗尽型MOS管的夹断电压UGS(off)＞0
UGS 可在正、负值的一定范围内实现对iD的控制，
漏-源之间应加负电源电压。
S
G
D
B
P沟道
S
G
D
B
P沟道

## Slide 62
种 类 |  | 符 号 | 转移特性曲线 | 输出特性曲线
结型 N 沟道 | 耗尽型 |  |  | 
结型 P 沟道 | 耗尽型 |  |  | 
绝缘 栅型 N 沟道 | 增强型 |  |  | 
S
G
D
S
G
D
iD
UGS= 0V
+
uDS
+
+
o
S
G
D
B
uGS
iD
O
UT
各类场效应管的符号和特性曲线
+
UGS = UT
uDS
iD
+
+
+
O
iD
UGS= 0V
-
-
-
uDS
O
uGS
iD
UP
IDSS
O
uGS
iD /mA
UP
IDSS
O

## Slide 63
种 类 |  | 符 号 | 转移特性曲线 | 输出特性曲线
绝缘 栅型 N 沟道 | 耗尽型 |  |  | 
绝缘 栅型 P 沟道 | 增强型 |  |  | 
 | 耗尽型 |  |  | 
ID
S
G
D
B
UDS
ID
_
UGS=0
+
_
_
O
ID
UGS
UP
IDSS
O
S
G
D
B
ID
S
G
D
B
ID
ID
UGS
UT
O
ID
UGS
UP
IDSS
O
_
ID
UGS=UT
UDS
_
o
_
UGS= 0V
+
_
ID
UDS
o
+

## Slide 64
★★★★★场效应管与晶体管的比较
晶体管
场效应管
结构
NPN型、PNP型
结型耗尽型 N沟道 P沟道
绝缘栅增强型 N沟道 P沟道
绝缘栅耗尽型 N沟道 P沟道
载流子 多子扩散少子漂移 多子运动
输入量 电流输入 电压输入
控制
电流控制电流源
CCCS(β)
电压控制电流源
VCCS(gm)
分类
电流控制器件
电压控制器件

## Slide 65
晶体管
场效应管
温度特性 受温度影响较大 受温度影响较小
热稳定性强
输入电阻 几十到几千欧姆 几兆欧姆以上
静电影响 不受静电影响 易受静电影响
集成工艺 不易大规模集成 适宜大规模和
超大规模集成

## Slide 66
以N 沟道增强型 MOS 场效应管为例归纳总结如下：
S
G
D
B
iD/mA
uDS /V
O
预夹断轨迹
恒流区
可变电阻区
夹断区。
击穿区
工作原理分析
1.UGS < UT，管子工作在夹断区，iD=0
2.UGS >UT时：
a. UDS < UGS – UT ，
即 UGD = UGS – UDS > UT，
管子工作在可变电阻区，iD>0。
b. UDS= UGS – UT，
即 UGD = UGS – UDS = UT，
管子预夹断，iD>0。
c. UDS > UGS – UT，
即 UGD < UT，管子工作在恒流区，iD>0， iD此时基本不变。

## Slide 67
例： MOS 场效应管输出特性如下图所示，在该图上画出预夹断线，并画出转移特性图。
下图所示知：UGS（th） (UT)=5V。以UGS为横轴，iD为纵轴（与原图刻度相同）作转移特性图如下：
然后通过UDS= UGS – UT，求各个UGS上的预夹断点。比如：
UGS=10V时，UDS= UGS – UT=10-5=5V，然后将各点连线即为预夹断轨迹
预夹断轨迹

## Slide 68
第二章 放大电路的基本原理
2.1 放大的概念
2.2 单管共发射极放大电路
2.3 放大电路的主要技术指标
2.4 放大电路的基本分析方法
2.5 工作点的稳定问题
2.6 放大电路的三种基本组态

## Slide 69: 放大的概念
放大的对象：变化量
放大的本质：能量的控制
放大的特征：功率放大
放大的基本要求：不失真——放大的前提
判断电路能否放大的基本出发点
VCC
至少一路直流电源供电
Notes: 放大电路的本质是能量的控制和转换，在输入信号的作用下，通过放大电路将直流电源的能量转换成负载所获得的能量，从而使负载从电源这里获得的能量大于信号源所提供的能量。所以电子电路中放大的基本特征是功率的放大。能够进行能量控制的元件就是有源元件，（如晶体管，场效应管），由此可见在我们的放大电路中必须存在有源元件来控制能量，进行能量的转换。

## Slide 70: 性能指标
1. 放大倍数：输出量与输入量之比
电压放大倍数是最常被研究和测试的参数
信号源
信号源内阻
输入电压
输入电流
输出电压
输出电流
对信号而言，任何放大电路均可看成二端口网络。
Notes: 输入量有两个，输出量也有两个，输出输入之比就有多少个呢？4个，对吧，电压放大，电流放大，互阻放大，互导放大位数。

## Slide 71: 2. 输入电阻和输出电阻
将输出等效成有内阻的电压源，内阻就是输出电阻。
空载时输出电压有效值
带RL时的输出电压有效值
输入电压与输入电流有效值之比。
从输入端看进去的
等效电阻
Notes: 对于放大电路我们可以把它看成是一个黑盒子，也就是我们在电路分析里边讲过的二端口网络。从这个网络输入端来看，在这个端口上是不是会有一个输入电压和一个输入电流，电压比电流是不是电阻，所以从输入端口看进去，是不是对信号源而言，放大电路就像输入回路的一个电阻一样的，从输入端看进去的等效电阻，就是输入电阻。书上P77。
任何放大电路的输出都可以等效为一个带内阻的电压源，所以我们在从输出端口看进去的时候的等效电阻就称之为输出电阻R0，大家看看U0’-U0这个压降降在哪了？

## Slide 72
▲▲例：某放大电路在负载开路时的输出电压为5V，接入12kΩ的负载电阻后，输出电压降为4V，这说明放大电路的输出电阻为
空载时输出电压有效值
带RL时的输出电压有效值

## Slide 73: 电路的组成及各元件的作用
VBB、Rb：使UBE＞ Uon，且有合适的IB。
VCC：使UCE≥UBE，同时作为负载的能源。
Rc：将ΔiC转换成ΔuCE(uo) 。
动态信号作用时：
输入电压ui为零时，晶体管各极的电流、b-e间的电压、管压降称为静态工作点Q，记作IBQ、 ICQ（IEQ）、 UBEQ、 UCEQ。
共射
Notes: 这个电路大家都见过了吧，这是一个固定偏置共射放大电路，这是一个原理性电路，一般电路不这么做，后面会讲为什么。Rb有什么用啊？在任何PN结回路中都要接入一个电阻。
什么是静态工作点呢？输入电压ui为零时，也就是在直流电源单独作用时，。。。。（看书P80） ，由输入、输出回路方程，以及电流放大关系列出静态工作点的表达式，我们一起来列一下：IBQ,ICQ,UCEQ的方程，因为UBEQ是已知的，一般是多少呢？

## Slide 74
在输出特性曲线上，作出直流负载线 VCE=VCC－iCRc，与IBQ曲线的交点即为Q点，从而得到VCEQ 和ICQ。
在输入特性曲线上，作出直线 ，两线的交点即是Q点，得到IBQ。
Notes: 输入回路方程
输出回路方程

## Slide 75
静态工作点对波形失真的影响
截止失真---顶部失真的波形
Notes: 截止失真是在输入回路首先产生失真！输出波形的正半周失真

## Slide 76
饱和失真----底部失真的波形
静态工作点对波形失真的影响
Q点偏低时的失真叫做截止失真，对应的输出电压波形将出现顶部失真。
Q点偏高时的失真叫做饱和失真，对应的输出电压波形将出现底部失真。
◆◆◆◆◆结论：放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。
Notes: 饱和失真是输出回路产生失真。输出波形的负半周失真

## Slide 77
放大电路的基本分析方法
基本分析方法两种
图解法
微变等效电路法
直流通路与交流通路
原图
直流通路
交流通路
 耦合电容：通交流、隔直流
 直流电源：内阻为零
 直流电源和耦合电容对交流相当于短路
 直流通路：ui短路，电容开路

## Slide 78
静态工作点的近似计算
b
c
e
IBQ
ICQ
UCEQ
硅管 UBEQ = (0.6 ~ 0.8) V
锗管 UBEQ = (0.1 ~ 0.2) V
ICQ   IBQ
UCEQ = VCC – ICQ RC

## Slide 79
3. 三极管的简化参数等效电路
三极管的简化 h 参数等效电路
c
b
e
+
uBE

+
uCE

iC
iB
e
b
c
rbe
 iB
+
uBE

+
uCE

iC
iB
微变等效法

## Slide 80
4. 电压放大倍数 Au；输入电阻 Ri、输出电阻 RO
C1
Rc
Rb
+VCC
C2
RL
+

+
+
VT
+

Ri = rbe // Rb ，
Ro = Rc
rbe
e
b
c
Rc
RL
Rb
+

+

单管共射放大电路的等效电路

## Slide 81
★★放大电路的直流通路和交流通路
1. 直流通路：① ui=0 ；②电容开路； ③电感相当于短路（线圈电阻近似为0）。
2. 交流通路：①大容量电容相当于短路；②直流电源相当于短路（内阻为0）。
3. 交流通路的输出电阻计算：若用外加电源法时，ui=0 ，受控源保留；若用开路短路法时，电路其他全保留；
通常，放大电路中直流电源的作用和交流信号的作用共存，这使得电路的分析复杂化。为简化分析，将它们分开作用，引入直流通路和交流通路的概念。

## Slide 82
查阅手册
★基本共射放大电路的直流通路和交流通路
放大电路-交流等效模型
直流通路
Q点

## Slide 83
★ ★阻容耦合共射放大电路的直流通路和交流通路
直流通路
当VCC>>UBEQ时，
交流通路
Q点
放大电路- 交流等效模型

## Slide 84: 例：已知下图所示放大电路中，已知晶体管β，rbe。 试：（1）、估算电路的静态工作点：IBQ，ICQ，UCEQ； （2）、画出放大电路交流等效电路模型图； （3）、计算交流参数AV 、Ri、Ro值；
当VCC>>UBEQ时，

## Slide 85
放大电路的三种基本组态
三种基本接法
共射组态
共集组态
共基组态
◆◆共集电极放大电路
C1
Rb
+VCC
C2
RL

+
Re
+
+
RS
+
~


~

+
+
_
_
+
rbe
b
e
c
(b)等效电路
——为射极输出器
共集电极放大电路(a)电路图

## Slide 86
一、静态工作点
C1
Rb
+VCC
C2
RL

+
Re
+
+
RS
+
~

由基极回路求得静态基极电流
则
共集电极放大电路
Notes: 这个可以讲一下，先看直流通路

## Slide 87
二、电流放大倍数
所以
三、电压放大倍数
结论：电压放大倍数恒小于 1，而接近 1，且输出电压与输入电压同相，又称射极跟随器。

~

+
+
_
_
+
rbe
b
e
c
(b)等效电路

## Slide 88
四、输入电阻

~

+
+
_
_
+
rbe
b
e
c
输入电阻较大。
Ri

## Slide 89
五、输出电阻
+
_
rbe
b
e
c
~
输出电阻低，故带载能力比较强。
Ro
求射极输出器 Ro 的等效电路

## Slide 90
课本P.89 基本共集放大电路（信号源不带内阻）
O静态分析：

## Slide 91
O动态分析：
电压放大倍数Au1且输入输出同相，输出电压跟随输入电压，故称电压跟随器。但是输出电流 Ie 远大于输入电流Ib ，所以电路仍有功率放大作 用。

## Slide 92
O输入电阻

## Slide 93
O输出电阻

## Slide 98
◆◆共基极放大电路
共基极放大电路
VBB 保证发射结正偏；VCC 保证集电结反偏；三极管工作在放大区。
(a)电路
+
_
+
_
Re
VBB
VCC
Rc
T
(b)交流通路
+
_
+
_
Re
Rc
T

## Slide 99
一、静态工作点(IBQ , ICQ , UCEQ)
(a)直流通路
+
_
Re
VBB
VCC
Rc
T
e
b
c
IE
IC
IB

## Slide 100
二、电压放大倍数
微变等效电路
由图可得：
交流等效电路

## Slide 101
三、电流放大倍数
由微变等效电路可得，共基极放大电路没有电流放大作用，因为：输入电流 Ii=Ie，输出电流 IO=IC，
Ai= IO/Ii= Ic /Ie =a
但是具有电压放大作用。电压放大倍数与共射电路相等，但没有负号，说明该电路输入、输出信号同相位。
b
+
_
+
_
Re
rbe
e
c
RC

## Slide 102
四、输入电阻
五、输出电阻
Ro = RC
+
_
+
_
Re
rbe
e
c
RC

## Slide 103
三种基本组态的比较
大(数值同共射电路，但同相)
小(小于、近于 1 )
大(十几 ~ 一几百)
小
大
(几十 ~ 一百以上)
大
(几十 ~ 一百以上)
电
路
组态
性能
共 射 组 态
共 集 组 态
共 基 组 态
C1
C2
VCC
Rb2
Rb1
+
+
+
+
+
_
_
Re
Cb
RL
C1
Rb
+VCC
C2
RL

+
Re
+
+
+

C1
Rb
+VCC
C2
RL

+
+
+
+

Rc

## Slide 104
三种基本组态的比较
频率响应
大
(几百千欧 ~几兆欧)
小
(几欧 ~ 几十欧)
中
(几十千欧~几百千欧)
rce
小
(几欧 ~几十欧)
大
(几十千欧以上)
中
(几百欧~几千欧)
rbe
组态
性能
共 射 组 态
共 集 组 态
共 基 组 态
差
较好
好